## Slide 1
Raspberrypi Assistant
2012112851 장규영
임베디드 프로그래밍

## Slide 2
01
사용법
02
구조도
03
시연 영상
CONTENTS
04
상세 개발 사항

## Slide 3
01
사용법

## Slide 4
사용법
01.
사용법
RA
“내일 일정 알려줘”
“오늘 날씨 어때?”
“뉴스 띄워줘”
“컴퓨터에서 ‘OOO’ 구글 검색해줘”
->GUI 내일 일정 리스트
->GUI 날씨 정보 테이블 / 기사
->GUI 뉴스 헤드라인 리스트
->PC에서 웹 검색 결과창
음성
결과

## Slide 5
01.
모바일 GUI
사용법

## Slide 6
01.
QT GUI
기록
[음성 인식 결과]
시스템 처리 결과
캘린더
일정이 있는 날
노란색 박스 표시
현재 시각
응답
뉴스/날씨/일정
정보를 출력
사용법

## Slide 7
02
구조도

## Slide 8
구조도
02.
상호 작용
무선랜
음성인식 (구글 STT)
텍스트 전송
QT GUI
일정 조회/추가/삭제
뉴스/날씨 정보 출력
PC 웹브라우저 제어
웹브라우저 검색
뉴스/날씨 정보 수집
<모바일>
<PC>
<라즈베리파이 어시스턴트>

## Slide 9
03
시연 영상

## Slide 10
시연 영상
03.
시연 시나리오
RA
시연 시나리오
일정
오늘 일정 알려줘
25일 일정 추가 -> “크리스마스”
일정 삭제 -> 21일 -> “졸업 여행”
정보 수집
오늘 날씨 어때?
뉴스 띄워줘
웹 제어
컴퓨터에 동국대 구글 검색해 줘
PC에서 네이버에 동국대 검색
컴퓨터에서 날씨 띄워 줘
PC에 구글 뉴스 켜 줘
?

## Slide 11
시연 영상
03.
시연 영상 내부 명령

## Slide 12
시연 영상
03.
시연 영상 외부 명령

## Slide 13
04
상세 개발 사항

## Slide 14
모바일
04.
<모바일>
음성입력
구글 STT
텍스트 변환
텍스트
블루투스 송신
불루투스
조회 / 연결
[순서도]

## Slide 15
RaspberryAssistant
04.
<라즈베리파이 어시스턴트>
블루투스 통신 프로세스
자연어 처리
프로세스
QT GUI
프로세스
Bluetooth Slave
모바일 -> RA
파일 입출력
INET 소켓 통신
프로세스
PC와 통신
내/외부 명령 판단
날짜 처리
명령으로 변환
파일 변화 감지
명령 기록 제공
캘린더 제공
일정/뉴스/날씨 정보 제공
파일 변화
[구조도]

## Slide 16
RA: QT GUI RA3.c
QT GUI
실행
캘린더
변경 감지?
파일 변경
감지?
타이머 1초 경과
Calender
수정
시간 업데이트
파일 참조
텍스트 수정
RaspberryAssistant
04.
[순서도]

## Slide 17
RA: blue3.c
텍스트
블루투스 수신
자언어 처리
내부명령?
외부명령?
조회?
추가?
삭제?
Calender 조회
Schedule 작성
Calender 추가
Schedule 작성
Calender 조회
Schedule 작성
Calender 수정
Schedule 작성
명령 텍스트
TCP 소켓 송신
PC
결과 텍스트
TCP 소켓 수신
뉴스?
날씨?
News 파일
작성
Weather 파일
작성
RaspberryAssistant
04.
[순서도]

## Slide 18
블루투스
04.
RA: blue3.c
BlueZ API
RFCOMM socket 사용
RFCOMM 서버
소켓 생성
Bind
Listen
Accept
스레드 생성
메시지 송신
스레드 종료
서버 소켓 해제
[순서도]

## Slide 19
RA 자연어 처리
04.
RA: decode.py
외부 명령
“유튜브, 구글, 네이버, 다음, 날씨, 뉴스”를 포함
내부 명령
“일정”을 포함
조회 /추가(기록,작성,만들기)/삭제(제거, 지우기)
오늘 일정 (알려줘)
or 일정 (알려줘)//오늘
오늘 일정 추가(해줘)//”OOO”
or 일정 추가(해줘)//오늘//”OOO”
오늘 일정 삭제(해줘)//”OOO”
or 일정 삭제(해줘)//오늘//”OOO”
날짜 처리(그제, 어제, 오늘, 내일, 모레, 낼모레)
오늘 일정 (알려줘) -> 20191217 일정
내일 일정 (알려줘) -> 20191218 일정
어제 일정 (알려줘) -> 20191216 일정
n일 일정 (알려줘) -> 2019120n 일정
n월 n일 일정 (알려줘) -> 20190n0n 일정
반환
0 처리되지 않은 명령어 / 0 존재하지 않는 날짜
10- 날짜만 입력
11- 일정 조회
12- 일정 추가
13- 일정 삭제
2 외부 검색

## Slide 20
RA 자연어 처리
04.
RA: decode.py
argv 합치기
자연어
메시지
유튜브/구글/
네이버/다음/
날씨/뉴스 포함?
2 외부 명령
그제/어제/오늘/내일/
모레/낼모레 형식?
n월 n일 형식?
n일 형식?
yyyymmdd
형식 변환
존재하는
날짜?
추가/기록/작성/만들기?
삭제/제거/지우기?
그 외?
추가: 12-
삭제: 13-
조회: 11-
포함: 101
미포함: 0
“일정”
포함?
달력에 존재하는
8자리 숫자
포함?
1
0
[순서도]
1. “일정 삭제”
2. “21일”
3. “졸업 여행”
1. “일정 삭제”
1. “일정 삭제”
1. “130 일정 삭제 날짜 입력 대기”
2. “20191221”
그제/어제/오늘/내일/
모레/낼모레 형식?
n월 n일 형식?
n일 형식?
존재하는
날짜?
yyyymmdd
형식 변환
2. “101 20191221 일정 날짜”
2. “21일”

## Slide 21
파일형식
04.
RA: blue3.c
history.txt

## Slide 22
RA: blue3.c
calender.txt
schedule.txt
파일형식
04.
+ 추가/삭제 기능

## Slide 23
RA: blue3.c
news.txt
파일형식
04.

## Slide 24
RA: blue3.c
weather.txt
파일형식
04.

## Slide 25
소켓 연결
04.
RA: RA client.py
TCP 클라이언트
소켓 생성
Bind/
Connect
자연어
메시지
소켓 송신
“done”까지
소켓 수신
연결 해제
소켓 송신
소켓 해제
[순서도]

## Slide 26
PC
04.
PC 프로세스
TCP 서버(INET 소켓 통신)
자연어 처리(외부 명령)
웹 정보 수집
웹브라우저 제어
<PC>
TCP 서버
소켓 생성
텍스트
소켓 수신
자연어
처리
원격검색?
정보수집?
웹브라우저
제어
“done”
소켓 송신
“연결 해제”
소켓 수신
connection 해제
크롤링
HTML
파싱
텍스트
소켓 송신
[순서도]

## Slide 27
PC 자연어 처리
04.
자연어
메시지
컴퓨터에(서)/
PC에(서) 포함?
켜줘/띄워(줘)/
검색(해(줘))
제거
컴퓨터에(서)/
PC에(서) 제거
유튜브(에(서))/구글(에(서))/
네이버(에(서))/다음(에(서))
제거
유튜브/구글/
네이버/다음
포함?
디폴트
네이버 검색
각 플랫폼에
검색
날씨?
뉴스?
네이버 날씨
HTML 수집
HTML
파싱
구글 뉴스
HTML 수집
텍스트
소켓 송신
웹 제어
정보수집
“컴퓨터에서 네이버에 동국대 검색해줘”
“네이버에 동국대”
“동국대”
[순서도]

## Slide 28
데이터 수집
04.

## Slide 29
데이터 수집
04.

## Slide 30
데이터 수집
04.

## Slide 31
Thank you
감사합니다

## Slide 32
05
중점 개발 사항
블루투스 통신
소켓 통신
QT GUI
파일 관리
자연어처리
데이터수집, HTML 파싱
PC 웹 제어